Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

„Zakup pralnico-wirówki przemysłowej mocowanej do podłoża”

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż oraz uruchomienie nowej pralnico-wirówki w siedzibie Zamawiającego spełniającej następujące cechy:

- Produkt fabrycznie nowy.

- Załadunek w przedziale 25-30 kg.

- Moduł załadunkowy 1:10.

- Podgrzew elektryczny.

- Zasilanie 3x380V/3/50Hz.

- Mocowana sztywno do podłoża.

- Rama spawana urządzenia wykonana ze stali konstrukcyjnej.

- Bęben wewnętrzny i zewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej.

- Przedni i górny panel wykonany ze stali nierdzewnej.

- Współczynnik odwirowania G min. 200.

- Moc podgrzewu max. 16 kW.

- Obroty wirowania min. 650 obr/min.

- Możliwość podłączenie pomp dozujących płynne środki piorące.

- Szerokość urządzenia max. 900 mm.

- Dostawa, montaż oraz uruchomienie i przeszkolenie personelu w cenie urządzenia.